## Slide 1: MATLAB实践
2023.8

## Slide 2: MATLAB概述
MATLAB ——“MAtrix LABoratory” 的缩写
MATLAB是由美国MathWorks公司发布的商业软件
将数值分析、矩阵计算、数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多功能集成在一个易于使用的视窗环境中，为科学研究、工程设计以及必须进行有效数值计算的众多科学领域提供了一种全面的解决方案

## Slide 3: MATLAB安装
东南大学面向在校师生提供MATLAB校园版软件使用
下载地址https://nic.seu.edu.cn/fwzn/rjzbh/matlabzbh.htm

## Slide 4: MATLAB安装

## Slide 5: 安装Control system tool

## Slide 6: 主要内容
MATLAB的基本概念
信号及其运算的MATLAB表示
系统描述
时域分析
频域分析
稳定性分析

## Slide 7: MATLAB框架结构
命令区：MATLAB的主工作区，用于变量定义、程序执行
当前目录：显示当前所在目录
工作变量：显示目前已存在变量
历史命令：记录已经执行的命令

## Slide 8: MATLAB框架结构
除了MATLAB的主界面外，还有一个编辑界面，用于编写MATLAB的.m程序，该编辑界面同样可以进行MATLAB程序的运行和调试。

## Slide 9
新建

## Slide 10: MATLAB框架结构
编辑界面
运行和调试

## Slide 11: 命令执行
在MATLAB窗口下直接输入简单的命令，就可以执行并同时输出结果。

## Slide 12: 命令执行
在编辑窗口中输出命令集，保存为“.m”文件，在MATLAB窗口下输入的文件名执行，或者在编辑窗口直接按‘Run’键。

## Slide 13: 命令执行

## Slide 14: 命令执行
保存的.m文件要注意，文件名不能为数字，如1.m、4563.m，因为在MATLAB中，如果键入的文件为数字，只会将其默认为数字，而不是对应的.m文件。

## Slide 15: MATLAB程序控制结构
MATLAB与C语言一样，有三种基本结构
  顺序结构：
    从头到尾逐句执行，直到最后；
  选择结构：
    根据判断条件的结果，决定之后向哪一个分支方向执行
  循环结构：
    在循环体内的一条或多条语句重复多次的执行。

## Slide 16: MATLAB中的顺序结构
x = input('Input x is:');
y = input('Input y is:');
z = x;
x=y;
y=z;
disp('The current x is')
disp(x);
disp(['The current y is']);
disp(y);

## Slide 17: MATLAB中的选择结构
if 分支语句
if 条件
XXXXXX
else
XXXXXXX
end
多分支语句
if 条件1
XXXXXXX
elseif 条件2
XXXXXXX
elseif 条件3
：
：
elseif 条件n
end
分层分支语句
if 条件1
XXXXXXX
if 条件1.1
XXXXXXX
else
XXXXXXX
end
else
XXXXXXX
end

## Slide 18: MATLAB中的循环结构
while() 循环体
  循环次数不确定，用条件结束
  i =1;
  while(i <10)
  disp('Tom is a good cat but Jerry is smart!')
  i = i+ rand(1,1)*10;
  end
for 循环体
  循环次数已知，次数够了就结束循环
  for i = 1:5
  disp('Tom is a good cat but Jerry is smart!')
  end

## Slide 19: MATLAB数据类型

## Slide 20: 变量定义
不需要变量的类型说明
变量名的第一个字符必须是字母
变量名长度：不超过31个字符
大写和小写的字母视为不同的字符
例如：num、NUM
特殊变量：编写程序时不能与此同名
pi 表示圆周率，inf 表示无穷大，NaN(Not a Number)表示不定量，如0/0。

## Slide 21: 变量定义
基本变量是实数或复数的矩阵(向量、标量)。
注意点：
  MATLAB 是演算工具，变量在定义的同时需要即时赋值，不需要先定义变量的类型，如整型、浮点型，再赋值。

## Slide 22: 变量定义
C语言
  int a;
  Float b;
  a = 1;
  b = 0.45;
MATLAB
  a = 34;
  b = 3.485;

## Slide 23: 变量赋值
直接赋值
冒号赋值
函数赋值
注意点：MATLAB是矩阵运算，因此MATLAB运算的基本变量通常都是矩阵。

## Slide 24: 直接赋值
对3×3的矩阵A进行赋值
  A=［1 3 5；2 4 6；7 8 9］
  A=
  1 3 5
  2 4 6
  7 8 9
  各行元素由分号分隔，同行元素由空格、逗号分隔

## Slide 25: 直接赋值
A = [1;2;3]
结果：
A =
1
2
3
A=[1,2,3]或者
A= [1 2 3]
结果：
A =
1 2 3

## Slide 26: 冒号赋值
A = S1:S2:S3
  其中S1为起始值，S2为步长，S3为终止值。
  A ＝ 1：2：10
  A =
  1 3 5 7 9

## Slide 27: 冒号赋值
步长S2的默认值为1。
A = 1:0.2:3
A =
1.0000 1.2000 1.4000 1.6000 1.8000 2.0000 2.2000
2.4000 2.6000 2.8000 3.0000

## Slide 28: 函数赋值
[ 返回变量列表] ＝ 函数名(输入变量列表)
  如果我们要定义x = sin(t)的函数
  t =0:0.1:1
  x = sin(t)
  x =0 0.0998 0.1987 0.2955 0.3894 0.4794 0.5646
  0.6442 0.7174 0.7833 0.8415

## Slide 29: 函数赋值
不要出现以下定义：
  for t =0:4
  x = sin(t)
  end

## Slide 30: 函数赋值
库函数
  基本运算sin()、sinc()、cos()、exp()、sqrt() 、power()、abs()、length()、max()、min()
  基本脉冲函数ones()、zeros()
  abs(x) 求复数x的模
  angle(x) 求复数x的相角(弧度)
  real(x) 求复数x的实部
  imag(x) 求复数x的虚部
  conj(x) 求复数x的共轭

## Slide 31: 函数赋值
zeros 产生矩阵元素全为0的矩阵
ones 产生矩阵元素全为1的矩阵
rand 产生(0,1)均匀分布随机数矩阵
randn 产生正态分布随机数矩阵
size(A) 返回值数组A的行数和列数（二维）
length(B) 确定数组B的元素个数（一维）

## Slide 32: 矩阵运算
MATLAB运算：矩阵（向量）方式进行的
运算规则
+ | - | 相同维数的矩阵之间直接加减 可用在标量和矩阵之间
.* | ./ | 矩阵对应元素的运算， 可用在标量和矩阵之间， 或者同维矩阵间
* |  | 矩阵乘法
 | ^ | 方阵或者标量可用

## Slide 33: 矩阵运算
矩阵与标量的运算
  ＋、－：矩阵各元素都与标量进行加、减
  *、/：矩阵各元素都与标量进行乘、除

## Slide 34: 矩阵运算
*和.*的差别（/、. /与此类似 ）
A = [1 2 3];
B = [ 4 5 6];
C = [7; 8;9];
Result1 = A.*B
Result2 = A*C

## Slide 35: 矩阵运算

## Slide 36: 矩阵运算
矩阵相加，以及矩阵与标量相加的区别。
A = [1 2 3];
B = [ 4 5 6];
C = 7;
Result1 = A+B
Result2 = A+C

## Slide 37: 矩阵运算

## Slide 38: 绘图命令
Plot 线性X-Y坐标图
Stem 柱状图
subplot 在一个figure中分别画图
Loglog 双对数坐标图
Semilogx X轴对数坐标图
Semilogy Y轴对数坐标图

## Slide 39: 绘图命令
图形加注
  figure 打开图形窗口
  hold 是否允许新图覆盖旧图
  Title 画题头
  Xlabel x轴标注
  Ylabel y轴标注
  Text 任意定位的标注
  grid 图形网格

## Slide 40: 绘图命令

## Slide 41: 绘图命令

## Slide 42: 绘图命令
Figure

## Slide 43: 绘图命令
Hold on

## Slide 44: 绘图命令
保存图示

## Slide 45: 绘图命令

## Slide 46: 注意点
MATLAB的运算单位是矩阵，因此没有必要像C语言或者其它编程语言一样，每次只能进行单一元素的运算

## Slide 47: 范例
对于赋值语句
y是大小为20的数组，取值为sin函数。
int y[20];
For(int i=0;i<20;i++)
y[i] = sin(i/20*pi)
i = 0:1:19
y = sin(i/20*pi)

## Slide 48: 范例
两个相同维数(长度为N)的数组A、B相加，结果保存在S数组中。
For(int i =0 ;i<N;i++)
S[i] = A[i]+B[i]
S = A+B

## Slide 49: 主要内容
MATLAB的基本概念
信号及其运算的MATLAB表示
系统描述
时域分析
频域分析
稳定性分析

## Slide 50: 连续时间信号的MATLAB表示
连续信号的时间取值t是连续的，但MATLAB中变量的取值都是离散的，因此MATLAB对连续信号只能提供近似表示
即采用对连续时间信号进行采样的方式进行，为了保证采样值能尽可能保留信号的细节，应该确保足够小的抽样时间（采样定理），同时采用plot命令画出连续信号的图形。

## Slide 51: 连续信号的MATLAB表示
对于余弦函数：
  设置时间的范围，设置采样间隔，采样信号的形式为：
  则在不同采样间隔下plot的绘图结果为：

## Slide 52: 连续信号的MATLAB表示
t=0:0.1:1;
figure()
x=cos(pi* t *4);
plot(t,x, 'linewidth’,2)
t =0:0.01:1;
y = cos(pi*4*t);
hold on
plot(t,y,'r','LineWidth',2)
xlim([0.000 1.000])
ylim([-1.00 1.00])
legend('Ts=0.1','Ts=0.01')

## Slide 53: 离散信号的MATLAB表示
离散信号为时间上离散、幅度取有限值的信号，因此时间取值用n代替了连续的t，并且用stem命令画出离散信号波形。

## Slide 54: 离散信号的MATLAB表示
同样考虑余弦信号：
  n的取值范围为[0 30]
  MATLAB的程序：
  n = 0:1:30
  y = 2*cos(2*pi*n/16+pi/4)
  stem(y)

## Slide 56: 离散信号的MATLAB表示
单脉冲信号
矩形窗信号

## Slide 57: 离散信号的MATLAB表示
绘制信号
  n=-10:10;
  L = 3;
  y =stepfun(n,L)
  stem(n,y,'LineWidth',2)

## Slide 58: 离散信号的MATLAB表示
绘制信号
  n=-10:10;
  L = 3;
  y =stepfun(n,L)
  stem(n,y,'LineWidth',2)

## Slide 59
也可以用heaviside(x)函数，但是要注意heaviside在x=0的取值。
缺省状态下， heaviside(0)=0.5.
需要通过sympref(‘HeavisideAtOrigin’, v).命令进行设置

## Slide 60: 信号的卷积运算
离散时间系统的输出是系统的输入信号与系统单位脉冲响应的卷积：
MATLAB中用函数conv()进行卷积运算。

## Slide 61: 信号的卷积运算
离散时间系统的单位脉冲响应为：
输入信号为：
则系统的响应为：
y = conv(x,h)

## Slide 62: 信号的卷积运算
MATLAB的程序：
h = 0.25*ones(1,4);
x = ones(1,10);
y = conv(x,h);
stem(y)

## Slide 63: 信号的卷积运算
卷积运算conv除了能根据系统的脉冲响应和输入信号计算系统的输出信号，还可以计算两个多项式的乘积结果。
则y1*y2的多项式就可以用conv完成

## Slide 64: 信号的卷积运算
注意点：y1和y2的幂次是按照降幂顺序排列的，这样a0对应的幂次为0，因此如果多项式没有常数项，则多项式也要写出a0的取值为0

## Slide 65: 信号的卷积运算
y1 = [ 3 4 1 0];
y2 = [1 2];
conv(y1,y2)
ans =
3 10 9 2 0

## Slide 66: 主要内容
MATLAB的基本概念
信号及其运算的MATLAB表示
系统描述
时域分析
频域分析
稳定性分析

## Slide 67: 系统描述
要对一个系统进行分析，首先需要建立系统的数学模型，即恰当的函数来描述系统的工作状况。
描述系统的方法：
  输入输出描述
  状态变量描述

## Slide 68: 主要内容
系统描述
    连续时间系统描述
        传递函数
        零极点增益
        状态空间
        三种模型的转换
    离散时间系统描述

## Slide 69: 传递函数模型
对于由微分方程描述的LTI系统
其传递函数为

## Slide 70: 传递函数模型
再构造描述分子和分母多项式的行向量
注意：
    MATLAB中约定连续系统的多项式使用s降幂系数的行向量表示，最后一项为常数项。
    若缺失某幂次项，则必须加入该幂次项，其系数为0.

## Slide 71: 传递函数模型
num=[12,24,0,20];
den=[2 4 6 2 2];

## Slide 72: 传递函数模型
借助多项式乘法函数conv来处理：
num=4*conv([1,2],conv([1,6,6],[1,6,6]));
den=conv([1,0],conv([1,1],conv([1,1],conv([1,1],[1,3,2,5]))));

## Slide 73: 零极点增益模型
K为系统增益，zi为零点，pj为极点。
零极点增益模型用[z,p,K]矢量组表示，即：
z=[z1,z2,…,zm]’
p=[p1,p2,...,pn]’
K=[k]
注意：这里的零点、极点都是列向量表示

## Slide 74: 零极点增益模型
z =[ 0 -6 -5]’
p = [ -3+4i -3-4i -2 -1]’
k = 0.5

## Slide 75: 状态方程
上两种系统描述，关注的是输入/输出的关系描述，状态变量描述法同时关注系统状态变量的变化过程，以及与输入、输出信号的关系。
系统的状态变量描述法用状态方程和输出方程来描述系统，可以提供更加丰富的系统信息。

## Slide 76: 状态方程
状态方程：
  其中为系统状态变量，表示状态变量的一阶微分，为系统输入信号，B分别为状态方程系数矩阵
输出方程为：
  其中为系统输出变量，分别为输出方程系数矩阵

## Slide 77: 状态空间描述
A=[1 6 9 10; 3 12 6 8; 4 7 9 11; 5 12 13 14];
B=[4 6; 2 4; 2 2; 1 0];
C=[0 0 2 1; 8 0 2 2];
D=zeros(2,2);

## Slide 78: 三种模型间的相互转换
传递函数模型(Transfer Function)
极零点模型(Zero Pole)
状态空间模型(State Space)
三种模型间的转换：
  tf2zp()、zp2tf()
  zp2ss()、ss2zp()
  tf2ss()、ss2tf()

## Slide 79: 三种模型间的相互转换
num=[1,11,30,0];
den=[1,9,45,87,50];
[z,p,k]=tf2zp(num,den)
[A,B,C,D]=tf2ss(num,den)

## Slide 80: 三种模型间的相互转换

## Slide 81: 三种模型间的相互转换
A =
-9 -45 -87 -50
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
B =
1
0
0
0
C =[ 1 11 30 0]
D = 0

## Slide 82: 注意点
以上模型结构都是针对连续时间系统的，对于离散时间系统而言，描述方式类似，都是关于z的幂次的系数，不同的指令对应不同的幂次描述方式。
  有些指令调用的是离散时间系统传递函数中系数
  有些指令调用的是离散时间系统传递函数中系数

## Slide 83: 离散系统
按照的系数，系统的描述为：
num = [1 -1]
den = [1 0 -1]
按照的系数，系统：
num = [1 -1 0];
den = [1 0 -1];

## Slide 84: 主要内容
MATLAB的基本概念
信号及其运算的MATLAB表示
系统描述
时域分析
频域分析
稳定性分析

## Slide 85: 时域分析
系统(连续、离散)的单位脉冲响应、阶跃响应
系统对任意输入信号的响应

## Slide 86: 时域分析
求解系统的单位脉冲响应和阶跃响应
  单位阶跃响应：step()、dstep()
  冲激(脉冲)响应：impulse()、dimpulse()、impz()
这里的调用参数都是系统的描述方式

## Slide 87: 时域分析
求系统的阶跃响应曲线
%传递函数描述
num=[20];
den=[1 8 36 0 40 ];
%绘制系统的阶跃响应曲线
t=0:0.1:10;
step(num, den, t);

## Slide 88: 时域分析

## Slide 89: 时域分析
2输入2输出系统：
求系统的冲激响应

## Slide 90: 时域分析
%系统状态空间描述
a=[-2.5 -1.22 0 0;1.22 0 0 0;1 -1.14 -3.2 -2.56; 0 0 2.56 0];
b=[4 1;2 0;2 0;0 0];
c=[0 1 0 3;0 0 0 1];
d=[0 -2;-2 0];
%绘制闭环系统的冲激响应
impulse(a,b,c,d)
title('impulse response')
xlabel('time-sec')
ylabel('amplitude')

## Slide 92: 时域分析
针对同一个离散系统，不同的调用函数，其调用参数是不同的。
dimpulse(num,den)
  调用的是基于z的传递函数

## Slide 93: 时域分析
impz(b,a)
  调用的是基于 z-1的传递函数

## Slide 94: 时域分析
%求解系统的脉冲响应
num = 1;
den = [1 -0.6 -0.16];
n = 0:1:20;
N=length(n);
y = dimpulse(num,den,N);
figure(1)
stem(n,y)
Title(' The impulse response')

## Slide 95: 时域分析
如果用impz()
  b = [ 0 0 1];
  a = [1 -0.6 -0.16];
  n = 0:1:20;
  N = length(n);
  y = impz(b,a,N);
  figure(1)
  stem(n,y)
  title(' The impulse response')

## Slide 97: 时域分析
  b = [1];
  a = [1 -0.6 -0.16];
  n = 0:1:20;
  N = length(n);
  y = impz(b,a,N);
  figure(1)
  stem(n,y)
  title(' The impulse response')

## Slide 99: 时域分析
对任何输入信号，系统响应的求解。
  已知系统脉冲响应的，利用输入信号与冲激响应的卷积得到系统的输出，基于MATLAB的conv()命令
  已知系统的传递函数，利用滤波原理得到系统的输出，基于MATLAB的lsim()、filter()命令(输出信号长度与激励信号长度相同)
  零输入响应需要根据初始状态计算状态变量的初始状态，利用initial()求解零输入响应

## Slide 100: 时域分析
已知系统的冲激响应为:
h(n)=exp(-n*0.1)*[u(t) –u(t-10)]，
当输入信号：x(n)=n[u(t) –u(t-10)] 时，
求系统的输出信号。
    n = 0:1:9;
    h = exp(-n*0.1);
    x = n;
    y = conv(h,x);
    stem(y);

## Slide 102: 时域分析
系统传递函数为：
当输入信号x(t)=10cos(5t)时，系统的输出
  num = 5;
  den = [1 1 10 5];
  t = 0:0.08:25;
  x = 10*cos(5*t);
  y = lsim(num,den,x,t);
  plot(y)

## Slide 104: 时域分析
求离散系统的脉冲响应：
  b = [0 1 1 ];
  a = [1 -0.5 0.06];
  N = 25;
  x = [1 zeros(1,N)];
  y = filter(b,a,x);
  或者采用 y =impz(b,a,N);
  stem(y)

## Slide 106: 时域分析
连续系统的零输入响应和全响应
  Initial和lsim需要的是状态初始值，而一般给出的是系统输出的初始条件，需要根据系统的状态描述方式得到状态的初始量。
  初始状态的变量顺序为[x’’(0),x’(0),x(0)]

## Slide 107: 时域分析
根据系统的状态空间描述方式，有：
那么：
综合得到：

## Slide 108: 时域分析
根据以上的方程组，可以根据输出的初始值，求得状态变量x的初始值

## Slide 109: 时域分析
连续系统的零输入响应
  Initial(sys,x0,n)：
    其中sys为系统描述方式，根据ss状态方程建立
    x0为状态初始值，不是输出的初始状态
    n为时间长度

## Slide 110: 时域分析
连续系统传递函数为
初始输出值为y(0)=2，y’(0)=1，求系统的零输入响应。
    num = [1 1 ];
    dec = [1 5 6];
    [a b c d ]=tf2ss(num,dec);
    sys= ss(a,b,c,d);
    T =[1 5 6; 1 1 0; 0 1 1];
    R = inv(T)*[0 1 2 ]'; %R即为初始状态量
    initial(sys, R(2:3))
    title('零输入响应')

## Slide 111: 时域分析

## Slide 112: 主要内容
MATLAB的基本概念
信号及其运算的MATLAB表示
系统描述
时域分析
频域分析
稳定性分析

## Slide 113: 频域分析
对于信号，可利用FFT变换直接得到信号的频率特性。
对于传递函数已知的系统，可利用freqs()、freqz()函数得到系统频率特性。

## Slide 114: 频域分析
信号：，分析信号的频谱。
  N = 128;
  n = 0:1:N-1;
  x = 2*sin(pi*n/32)+5*cos(pi*n/4);
  X = fftshift(fft(x,N));
  w = -pi+2*pi/N:2*pi/N:pi;
  subplot(211);plot(n,x,'LineWidth',2);axis([0 128 -10 10])
  subplot(212);plot(w,abs(X),'LineWidth',3)

## Slide 116: 频域分析
注意点：MATLAB的调用函数fft(x,L)的参数
x：表示需要分析的时域信号
L：表示频谱分析时，频谱的采样点数
L 越大，越能反映x信号的连续谱。

## Slide 117: 频域分析

## Slide 118: 频域分析
其频率特性。
%传递函数描述
num=[0.2 0.3 1];
den=[1 0.4 1];
%频率范围
w=logspace(-1,1);
freqs(num,den,w)

## Slide 119: 频域分析
求出并绘出H(z)的幅频响应与相频响应。
%传递函数描述
b = [1,-1]; %分子多项式系数
a = [1, -sqrt(2), 0.9]; %分母多项式系数
freqz(b, a); %计算频率响应

## Slide 121: 主要内容
MATLAB的基本概念
信号及其运算的MATLAB表示
系统描述
时域分析
频域分析
稳定性分析

## Slide 122: 稳定性分析
计算系统的极零点
  根据系统的传递函数或者零极点模型利用pzmap、zplane绘制系统的零极点分布图
  直接计算系统的极零点root()
  RH准则
注意点：连续系统、离散系统稳定判断的条件

## Slide 123: 稳定性分析
连续系统通常采用pzmap()，调用参数是系统传递函数，返回值为[p,z]，极点和零点。
[p z]=pzmap(sys)：返回零、极点向量(均为列向量)
pzmap(sys)：直接绘制出零极点图

## Slide 124: 稳定性分析
考虑系统的稳定性
num = [1 11 30 0];
den = [1 9 45 87 50];
pzmap(num,den)
% H = tf(num,den);
% pzmap(H)

## Slide 125: 稳定性分析
离散系统通常采用zplane()，调用参数是基于幂次的传递函数(b,a)，b、a均为行向量
或者基于列向量的零极点(z,p)
zplane(b,a)：b/a均为行向量
zplane(z,p)：z/p均为列向量

## Slide 126: 稳定性分析
考虑系统的稳定性
b = [1 -0.3];
a = [1 -0.5 0.8];
figure()
zplane(b,a)

## Slide 127: 稳定性分析
考虑系统的稳定性
b = [1 ];
a = [1 0.8 0.5];
figure
subplot(211);zplane(b,a)
或者
num = [1 0 0];
den = [1 0.8 0.5];
[z p k]=tf2zp(num,den);
subplot(212);zplane(z,p)

## Slide 128: RH准则
根据连续时间系统的特征方程，计算罗斯-霍维茨数列
如罗斯-霍维茨数列的符号无变化，则系统稳定；反之，符号有变化，系统不稳定。

## Slide 129: RH准则
系统特征方程为：，判断系统稳定性
系统不稳定